## Slide 1: System Verifikation
Präsentiert von Jean Sokolov, 1200149

## Slide 2: Inhaltsangabe
Datenstruktur Gate
Parser
Good-Circuit-Simulation
Bad-Circuit-Simulation
Outputs

## Slide 3: Datenstruktur Gate
Übersicht des Gate-structs

## Slide 4: Parser
Aufteilen der Verilog-Dateien
  Input-Gatter
  Output-Gatter
  Wires
  Assignments

## Slide 5: Parser
Input-Gatter werden initialisiert
Name und Typ werden gesetzt
Typ = 0 für Input-Gatter
Input-Gatter in HashMap network eingesetzt
Simpler Konstruktor für Input-Gatter

## Slide 6: Parser
Iterieren durch Assignments
Überprüfen von Inputs eines Gatters:
  Wenn alle Inputs in network vorhanden:
    Gatter wird mit Typ=1 und Inputs initialisiert
    ‚~‘ im Namen des Inputs => Invertierung
Erstellen der Assignment-Gatter

## Slide 7: Good-Circuit-Simulation (GCS)
Zufallsgenerierung von Testpattern bzw. Inputwerten
Iterieren durch alle (nicht-Input-)Gatter
Evaluieren des Wertes des jeweiligen Gatters
Generieren des Testpattern
Good-Circuit-Simulation

## Slide 8: Bad-Circuit-Simulation (BCS)
Am Start einer Iteration:
  Zufälliges setzen eines Stuck-Ats
Re-Evaluieren der Werte der Gatter
Setzen eines Stuck-Ats
Bad-Circuit-Simulation

## Slide 9: Bad-Circuit-Simulation (BCS)
Abgleichen von Ergebnissen
Bei Unterschieden zwischen GCS & BCS
  Ausgabe der betroffenen Gatter in Konsole
  Ausgabe aller Gatter in JSON-Output
Überprüfen von Ergebnissen

## Slide 10: Output
Bestandteile:
  Inputs/Testpattern
  Ergebnisse Good-Circuit-Simulation
  Generiertes Stuck-At
  Ergebnisse Bad-Circuit-Simulation[0..n]
Anschaulich im JSON-Format
Kurze Übersicht in Konsole

## Slide 11: Outputs
JSON-Output
Konsolen-Output

## Slide 12: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
07.02.2024
12